## Slide 1: Pré-étude Modules de transmission 868MHz
Simonet Yoann
2016

## Slide 2: Description du projet

## Slide 3: Cahier des charges.
Alimentation 3.3V
Signaux UART 3.3V : RX, TX, RTS, CTS.
Signal de statut de la connexion : LINK.
Signal de requête de connexion : CONNECT.
Signal de reset actif bas : RSTB.
IOS génériques : GPIO0, GPIO1, GPIO2, GPIO3.
Il faut utiliser le module radio nRF905.
Le microcontrôleur doit obligatoirement être un PIC32MX.
Une petite mémoire flash pour pouvoir y stocker un identifiant unique (UUID).
L' antenne est directement implémenté sur le PCB.
Le module sera connecté avec un connecteur mezzanine.
Idéalement il devras aussi avoir un connecteur compatible avec un xbee.

## Slide 4: Choix des composants Microcontrôleur
4 GPIO
Une sortie LINK et une entrée CONNECT (2IO)
Un UART (4IO)
Un i2C(2IO) pour la mémoire externe.
Un SPI (4IO) pour communiquer avec le module radio.
6 IO pour commander le module radio.
Un clear
Les 2 pine de programmation(PGC,PDC).
PIC32MX130F064D

## Slide 5: mémoire externe
24AA02UID cette IC de mémoire 2K a pour avantage de déjà avoir un ID 32 bits unique est d’être très bon marché.

## Slide 6: Méthode de communication

## Slide 7: Schéma bloc du hardware

## Slide 8: Evaluation des coûts
Module radio nRF905 : ~ 5 Fr.
Microcontrôleur pic32MX130 : ~ 3.5Fr
Mémoire externe 24AA02UID : ~0.3 Fr
Composant discret environ 20x: ~ 3 Fr
Connecteur barrette plus mezzanine : ~2 Fr
PCB commende chez Euro circuit : ~ 67
PCB + les composant = (67 + 13) *3
=~ 240 frs

## Slide 9: Planning du projet
No semaine projet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
No semaine | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Date | 18.11.16 | 25.11.16 | 02.12.16 | 09.12.16 | 16.12.16 | 23.12.16 | 30.12.16 | 06.01.17 | 13.01.17 | 20.01.17 | 27.01.17 | 03.02.17 | 10.02.17 | 17.02.17 | 24.02.17 | 03.03.17 | 10.03.17 | 17.03.17 | 24.03.17 | 31.03.17 | 07.04.17 | 14.04.17 | 21.04.17 | 28.04.17 | 05.05.17 | 12.05.17 | 19.05.17 | 26.05.17 | 02.06.17 | 09.06.17 | 16.06.17 | 23.06.17 | 30.06.17
Tâches |  |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | 
Pré-étude |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Design + Schéma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Montage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Softwares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tests et mise au point |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rédaction du rapport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Préparation présentation + démo Remise du rapport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Présentations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 
Finitions/corrections/documentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P : Présentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: Conclusion