## Slide 1: Modules de transmission 868MHz
Design

## Slide 2: Schéma bloc

## Slide 3: Redimensionnement du Microcontrôleur

## Slide 4: On doit regagner 5 IO
Supprimer l'oscillateur externe (+ 2 IO).
Pas utiliser le CTS RTC de l'UART(+ 2IO).
Mettre les pins PDC PGD sur les GPIO (+ 2IO).

## Slide 5: Microcontrôleur

## Slide 6: Mémoire externe avec UID
Un UID 32bit
2K de mémoire flash
Un prix très intéressant ~0.3 Fr

## Slide 7: Module radio nRF905

## Slide 8: Concept du logiciel
Mettre un 0 sur l'entrée connectée pour indiquer au module qu’on veut le paramétrer et lui envoyer des commandes.
Envoyer en UART l'adresse du module avec laquelle on veut communiquer ou 00.00.00.00 si on veut faire du broadcast.
Définir la taille des trames qu’on veut envoyer(8 bits par défaut).
Mettre l'entrée connectée à 1 et attendre que la patte LINK passe à 1.
Si LINK passe à 1, cela veut dire que les modules sont bien connectés et on a plus qu'à envoyer nos données comme dans une communication UART

## Slide 9: Liste des commandes possibles pour paramétrer le module
#Rmyadd : lire son adresse.
#Wmyadd : changer son adresse.
#Wtxadd : changer l'adresse de destination.
#Wwide : changer la taille des trames.
#Wmode1 : choisir le mode de communication simplifié.
#Wmode2 : choisir le mode de communication standard (par défaut).
#Wmode3 :choisir le mode de communication avancé (à coder si j'ai le temps).

## Slide 10: Mode de communication simple
On n'utilise pas les adresses (on reste tout le temps en broadcast).
Il n'y aura pas de contrôle pour vérifier si les informations sont bien arrivées.
Il n'y auras pas de système de connexion (toujours considéré comme connecté ).

## Slide 12: Mode de communication standard
1. On n'utilise les adresses 32 bit des IC UID.
2. Il aura un contrôle pour vérifier si les informations sont bien arrivées.
3. Il y aura un système de connexion (pairage) simple.

## Slide 14: Mode de communication avancé.
1. On n'utilise les adresses 32 bit des IC UID.
2. Il aura un contrôle pour vérifier si les informations sont bien arrivées.
3. Il n'y auras pas de système de connexion
(fonctionneras plus comme un réseaux).

## Slide 15: Mode de communication avancé

## Slide 16: détail Tx

## Slide 17: détail Rx

## Slide 18: Conclusion